# Капнограф КАРДЕКС МАР-02 - монитор пациента

Капнограф КАРДЕКС МАР-02 (анестизиологический и реаниматологический монитор пациента )служит для контроля различных физиологических показателей пациентов и предназначается для того, чтобы наблюдать за жизненно важными и необходимыми функциями человека.

Соответствие набора параметров современным требованиям стандартов безопасности в реанимации и анестезиологии, успешное использование данных реанимационных и анестизиологических мониторов пациента производства компании «КАРДЕКС» для больных различного возраста позволяет применять их не только стационарно в отделениях реанимации, анестезиологии, интенсивной терапии, но и при транспортировке.

Возможна поставка монитора в нескольких вариантах исполнения. Капнограф КАРДЕКС МАР-02 (монитор паниента) в транспортном исполнении используется для наблюдения и постоянной регистрации показаний при транспортировке, может длительное время работать от аккумулятора, обладает помехоустойчивой системой измерений практически всех каналов, алгоритмом быстрого определения температуры. Это «неубиваемый» портативный монитор пациента может применяться в бригадах медицины катастроф и скорой помощи, полевых госпиталях и реанимационных отделениях стационаров.

## Технические характеристики монитора пациента - капнографа КАРДЕКС МАР-02:

- цветной TFT или OLED дисплей с диагональю ... 8,4";

- параметры мониторинга ... ЧСС, ЭКГ, SpO2, плетизмограмма, ЧП, EtCO2, FiCO2, ЧД, капнограмма, неинвазивное или осциллометрическое АД, температура;

- трендовая память;

- наличие сигналов тревоги по всем параметрам;

- интерфейс для связи со станцией КАРДЕКС 800;

- ЭКГ:

  - электродные кабели по выбору клиента;

  - отведения I, II, III, avF, avR, avL, V1-V6;

  - возможность нескольких скоростей развертки;

  - наличие защиты от дефибриллятора и электрохирургических инструментов;

  - возможность измерить смещение ST сегмента в большом диапазоне;

  - проведение анализа аритмий;

  - расчет и анализ показаний вариабельности ритма серца;

- дыхание:

  - методом импедансного измерения с электродов ЭКГ;

  - наличие широких границ измерения числа дыханий;

  - границы измерения SpO2 ... от 0 до 100 %;

- неинвазивное давление:

  - vетод ... осциллометрический;

  - режимы ... ручной, автоматический;

  - параметры ... диастолическое, систолическое, среднее давление;

- измерение температуры с помощью датчиков ... ректальный, накожный, эзофагеальный;

- методы измерения EtCO2, FiCO2 ... прямой поток, боковой поток;

- питание ... АС 220В, 50Hz / DС 12 - 27 В.