Облучатель УФ-коротковолновый одиночных локализованных облучений переносной БОП-01/27-НанЭМА (БОП-4)

1. Назначение: предназначен для проведения местных, полостных и контактных облучений слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи с лечебными и профилактическими целями.

Аналоги:

- облучатель УФ-коротковолновой БОП-5;

- кварцевый облучатель Солнышко ОУФК-01 Л;

- облучатель УФО-В портативный;

- облучатель УФ стационарный ОУФНу;

- облучатель ртутно-кварцевый настольный ОКН-11М;

- облучатель ОРК-21М на штативе;

- облучатель Солис П;

- облучатель УФ ОУП-2;

- облучатель УФ УГН-1;

- облучатель УФ OSRAM L 18/73 G13;

- облучатель УФ Philips TL 4вт/08 Blacklight;

- облучатель УФ Philips TLD 15вт/08 Blacklight.

2. Область применения: портативность аппарата позволяет использовать его как в физиотерапевтических кабинетах, так и на дому.

Функциональные возможности:

В отличие от облучателей, ртутно-кварцевые лампы которых питаются напряжением с частотой 50 Гц, облучатель БОП-4 дает более избирательный спектр излучения, обеспечивающий больший эффект воздействия.

Описание: БОП-4 представляет собой генератор ультравысокой частоты, питающий ртутно-кварцевую лампу ВРМ-1 или ПРК-4 - источник ультрафиолетового излучения.

В комплект аппарата входят:

- головка с ртутно-кварцевой лампой

- гибкая стойка

- тубусы (набор)

- очки защитные.

3. Схемы рассматриваемого аппарата.

1. Структурная схема.

2.Функциональная схема.

3.Принципиальная схема.

4.Алгоритмическая схема.

5. Схема взаимодействия выходного сигнала с БО.

4. Режимы терапевтического воздействия.

Аппарат работает на одной из 2х рабочих частот: 27 МГц и 12 МГц.

5.Техника безопасности.

Электробезопасность по ГОСТ Р50267.0-92, класс II (т.к. внутренний источник питания), тип BF

6. Метрологические характеристики и возможности контроля терапевтического воздействия.

Калибровка производится по по ГОСТ 8.009.

Возможно контролировать терапевтическое воздействие, руководствуясь жалобами пациента.

7.Выводы:

Оценка эксплуатационных характеристик:

Средний срок службы: 8 лет.

Требования к температуре наружных частей изделия: +5…+35 0С.

Аппарат должен быть максимально защищен от механических и иных повреждений при транспортировке и эксплуатации. Кроме того, он должен быть ремонтоспособным, обеспечивать возможность замены одного из блоков.

Оценка технических характеристик:

Питание от сети переменного тока                                                           220В, 50Гц

Потребляемая мощность, не более                                                            50ВА

Рабочая частота                                                                                           27,12±0,6 МГц

Интенсивность излучения головки                                                           20-25 Вт

Максимальное излучение в области длин волн                                       253,7 мкм

Габаритные размеры                                                                                310 * 280 * 160мм

Масса облучателя с комплектом, не более                                               8кг

Предложения по совершенствованию конструкции:

Уменьшение габаритов, веса и потребляемой мощности за счет перехода на современную элементную базу. Всю схему можно разместить в головке облучателя. При сохранении технических характеристик, разработка будет стоить дешевле.

Также возможно создать пульт управления, чтобы с его клавиатуры устанавливать длительности процедуры и контролировать  время процедуры по цифровому табло.

Реализация в аппарате таймера разной длительности позволит ему подавать звуковой сигнал по истечении времени облучения. Автоматическое перекрытие УФ излучения защитным светофильтром по истечении времени облучения.

Реализация специального отражателя, с помощью которого происходит фокусировка, за счет чего повышается выходная мощность, позволит снизить время облучения (длительность одной биодозы - 15-20 с) и получить хорошие результаты при лечении подвижных детей.