Установка програмного комплекса Ренекс-Флюро

1.  Подготовьте полностью компьютер для установки:

- установите PCI-7200 в слот (только для лаборанта)

- установите ОС Windows2000Pro, при установке разбейте диск на две части

- установите все необходимые драйвера, кроме драйверов PCI-7200, в диспетчере устройств у Вас должно остаться неизвестное PCI устройство

- сетевые настройки следующие: компьютер доктора SRVDOC, IP адрес 10.1.1.21, лаборанта LAB и 10.1.1.20, группа обоих компьютеров ASD

- при установке DVD-RAM драйверов добавьте в DVDRAM.inf информацию о Вашем приводе по аналогии с остальными, при правильной установке у Вас появится устройство со сменным диском

- переименуйте и отформатируйте вторые части диска, они должны быть C: и D:, устройства со сменными дисками (DVD, МО) - Е: и дальше по алфавиту

- Перенесите папку XRay в которой несколько *.cmd и папка Distrib, в корневую директорию диска С:, если вы устанавливали ОС с поставленного диска, то папка XRay уже существует, но надо исправить все пути в env.cmd и srvname.txt.

- Войдите в папку XRay. Запустите stp0doc.cmd на компьютере Доктора или stp0lab.cmd на компьютере Лаборанта. У Вас переименуются файлы в последовательность для установки в соответствии с выбранным заданием Доктор или Лаборант.

- Запускайте файлы *.cmd последовательно 1 – 2 – 3, подтверждая запись данных в реестр, читайте и выполняй предложенные действия – установите правильно время, установите и настройте принтер (только Доктор): на максимальное разрешение, максимальное количество полутонов при печати, полный доступ к принтеру всех пользователей, печать TrueType шрифтов как растр, двухстороннюю печать (если принтер поддерживает), доступ к принтеру по сети. Перед третьим шагом примените присланный файл реестра format.reg. На третьем шаге установите параметры монитора: 1280х1024х85 гц, TrueColor, крупный шрифт. После подверждения настроек монитора откажитесь от перезагрузки компьютера. Если Вы его все-таки перезагрузили повторите шаг три еще раз. После третьего шага компьютеры перезагружаются.

- Дождитесь окончания перезагрузки обоих компьютеров, не входя в систему.

- На компьютере Лаборант войдите под каждым пользователем без пароля Доктор, Лаборант, admindt и подключитесь к принтеру Доктора по сети. Далее пользователь admin с паролем putztucher и также подключитесь к принтеру.

- Запустите оставшиеся шаги 4 – 5 – 6. На шестом шаге при появлении окна “regedt32.exe” Вам необходимо поставить разрешения для ветки реестра HKLM\Software\Helpic , добавить пользователя «Все» и поставить галочку полный доступ, применить изменения и закрыть окно.

- По окончании установки компьютеры будут полностью готовы к работе.

- Далее Вам надо настраивать камеру.