| E107 : ОШИБКА ОБМЕНА (COMMUNICATION) |
| --- |
| Описание ошибки: | Прерывание обмена данными между генератором и пультом управления. |
| Рекомендации: | 1. Проверьте надежность подключения разъемов кабеля. 2. Замените драйвер IC (MAX232) на Основной плате. 3. Замените драйвер IC (MAX232) на плате Пульта 4. Проверьте исправность кабеля. |
| E200 : ПРЕРЫВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ОПЕРАТОРОМ (INTERRUPT_OPER) |
| Описание ошибки: | Прерывание экспозиции оператором. |
| Рекомендации: | Не отпускайте кнопку экспозиции до окончания экспозиции. |
| E301 : НЕИСПРАВНОСТЬ РОТОРА ТРУБКИ (ROTOR_FAILED) |
| Описание ошибки: | Нет запуска ротора на нормальной скорости: ток не течет через основную или вспомогательную обмотку статора (NS_OK1 & NS_OK2). Нет запуска ротора на высокой скорости: сигнал запуска не приходит с высокоскоростного стартера в течение определенного времени (HS_ROTOR_READY & HS_ANODE_ROTATION). |
| Рекомендации: | Нормальная скорость: 1А. Проверьте сигнал управления (мигающие светодиоды на Плате раскрутки анода). 2А. Проверьте соединительные провода и разъемы. 3А. Измерьте управляющие напряжения основной и вспомогательной цепей. 4А. Прозвоните основную и вспомогательную цепи. Высокоскоростной запуск: 1Б. Проверьте наличие сигнала HS_START на высокоскоростном стартере. 2Б. Проверьте наличие сигналов ROTOR_READY и ANODE_ROTATION на высокоскоростном стартере. 3Б. Если эти сигналы в норме, возможна ошибка в передаче сигнала от высокоскоростного стартера к Плате ЦПУ. 4Б. Если этих сигналов нет, возможна неисправность электронных блоков высокоскоростного стартера или мотора раскрутки анода. |
| E302 : НЕТ СИГНАЛА РАЗРЕШЕНИЯ (NO_ENABLE) |
| Описание ошибки: | При любой технике, кроме снимка на внешнюю кассету, экспозиция запускается сигналом обратной связи от устройства (замыканием контакта оптопарой ). Это сообщение об ошибке появляется, если от АРМ-1 не приходит сигнал обратной связи . |
| Рекомендации: | 1. Проверьте контакт TB81-28 и TB81-27. 2. Проверьте кабель ЦФК2-6040-01 3. Проверьте запущено ли разрешение на съемку в программе . |