Вопрос: Действие ОМУ 42-21-35-91, утвержденного Приказом Минздрава СССР от 10.10.1991 N 287, продлевалось несколько раз. Последний раз - до 15.01.2004. Действуют ли в настоящее время эти отраслевые методические указания?
Ответ: В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" изменился порядок стандартизации работ. Согласно этому закону обязательными для руководства будут являться технические регламенты, поскольку ни один регламент еще не принят, Федеральный закон установил переходный период. С 1 июля 2003 г. действуют только обязательные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, ранее установленные нормативными актами РФ и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, в части соответствующей целям (п. 1 ст. 46):
- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Технические регламенты должны быть приняты в течение семи лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Обязательные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты в указанный срок не были приняты, прекращают действие по его истечении.
Поскольку ОМУ 42-21-35-91 "Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах" отвечают требованиями п. 1 ст. 46 Федерального закона, они действуют еще в течение семи лет, а точнее до 2 июля 2010 года

# Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) (выдержки, основной действующий документ по сосудам под давлением)

16. Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, включает в себя:

а) паспорт оборудования;

б) копию обоснования безопасности;

в) чертеж общего вида

17. Паспорт оборудования является основным документом для идентификации оборудования.
Наличие паспорта оборудования обязательно для обращения оборудования на таможенной территории Таможенного союза на всех стадиях жизненного цикла оборудования.
Паспорт оборудования оформляется изготовителем.

21. Паспорт сосуда включает в себя следующую информацию:

а) общие сведения:
наименование и адрес изготовителя;
дата изготовления (производства);
заводской номер;
расчетный срок службы;

б) сведения о технических характеристиках и параметрах:
рабочее, расчетное, пробное давление, МПа (кгс/см);
рабочая температура рабочей среды, °С;
расчетная температура стенки, °С;
минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С;
наименование рабочей среды;
группа рабочей среды;
прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм;
вместимость, м;
масса пустого сосуда, кг;
максимальная масса заливаемой среды, кг;

в) сведения об основных частях (в том числе количество, размеры, материал, сварка (пайка));

г) сведения о штуцерах, фланцах, крышках, крепежных изделиях (в том числе количество, размеры, материал);

д) сведения о предохранительных устройствах, основной арматуре, контрольно-измерительных приборах, приборах безопасности (в том числе количество, номинальный диаметр, расчетное давление, материал корпуса, место установки);

е) рисунки, схемы, чертежи сосуда и другие документы (сводный лист заводских изменений, комплектовочная ведомость, спецификация с указанием основных размеров сборочных единиц и т.п.);

ж) иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации сосуда.

27. Руководство (инструкция) по эксплуатации включает в себя:

а) сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) оборудования;

б) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования;

в) указания по использованию оборудования и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования (включая ввод в эксплуатацию, применение по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения);

г) назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей.
По истечении назначенных показателей (назначенного срока хранения, назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса), указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации, прекращается эксплуатация оборудования и принимается решение о направлении его в ремонт, или об утилизации, или о проверке и об установлении новых назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы);

д) перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии;

е) действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;

ж) критерии предельных состояний;

з) указания по выводу из эксплуатации и утилизации;

и) сведения о квалификации обслуживающего персонала;

к) наименование, местонахождение и контактную информацию изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера.

Раньше был документ, который назывался: «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03» . Если вас в него будут тыкать, то ссылайтесь на то, что он ОТМЕНЕН!

Теперь, согласно Приказу Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 (Зарегистрирован в Минюсте России 19.05.2014 N 32326) признает не подлежащими применению  от 11 июня 2003 г. N 91 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением“ (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный N 4776, Российская газета, 2003, N 120/1).

Выдержки из рекомендаций, которые не имеют статуса документа!!! (можно почитать здесь http://www.rapmed.ru/index.php/sro-rapmed/metrologiya/46-sterilizatory)

    - Установка паровых стерилизаторов малых объемов, не более 30 куб.дм, допускается в любых производственных помещениях учреждений здравоохранения, с соблюдением основных требований, предъявляемых к производственным помещениям.

    - С целью отражения достоверной информации о техническом состоянии стерилизационного оборудования, его правильной и безопасной эксплуатации обслуживающим персоналом, стерилизационные отделения учреждений должны иметь следующие документы:

- журнал учета стерилизационных циклов (приложение 3);

- журнал проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте ;

- инструкцию по охране труда при работе в стерилизационных помещениях (приложение 4);

- памятку-рекомендацию по правильной загрузке парового стерилизатора (приложение 5);

- паспорт на стерилизатор;

- журнал ТО МТ, оформляемый представителем организации (или персоналом), осуществляющим техническое обслуживание

. На каждом стерилизаторе после его установки должна быть табличка (таблички) с указанием:

- регистрационного номера;

- разрешенного давления;

- числа, месяца и года следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

- ТАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ!!!

Сроки проведения испытаний

| № п/п | Наименование | Ответственным за осущ. производственного контроля | Специалистом организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России (ст. 6.3.3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружный и внутренний осмотры | наружный и внутренний осмотры | гидравлическое испытание пробным давлением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год | 2 года | 4 года | 8 лет |