Rayto RT-1404C

«При включении прибора получаем такую информацию с последовательного порта:

U-Boot 1.0.2 (Dec 19 2005 - 18:02:31)

U-Boot code: 33E80000 -> 33EC748C  BSS: -> 33F09C84

RAM Configuration:

Bank #0: 30000000 64 MB

waiting when machine start, modify 25 bug by kavin at www.sjsunny.com....

Flash:  2 MB

NAND:  64 MB

Silicom Motion SM501 detected

sm501 frame address start = 0x20000000

Enabling CRT controller

add = 70000, 0 0

Error: no valid bmp image at 70000

In:    serial

Out:   serial

Err:   serial

Found DM9000 ID:90000a46 at address 19000300, ethaddr = 20:04:09:26:00:01!

DM9000 work in 16 bus width

Not link of ethernet

Hit any key to stop autoboot:  2 1 0

NAND read: device 0 offset 38797312, size 16777216 ...

nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x000128c0

read bad ecc block num=2374

nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00014dc1

read bad ecc block num=2670

Bad block count = 2

16777216 bytes read: OK

## Starting application at 0x30101000 ...

И далее машина висит из-за двух испорченых блоков 2374 и 2670 в памяти NAND. Необходимо перепрограммировать

память NAND.»