# Плата подъемника-двери (ППД)

ППД — совмещенная плата управлением двигателем подъемника или двигателем привода двери. Плата отличается от предыдущей версии наличием 2-х дросселей фильтра.  Внешний вид приведен на Рис.1. Схема соединений плат рис 2.

### Плата в режиме управления приводом подъемника

Плата устанавливается на металлическую пластину, рядом с платой МКУ и к ней подсоединяются 4 кабеля:

- Кабель, соединяющий с УРП.

- 3х фазный  кабель к двигателю подъемника.

- Кабель к концевикам подъемника  — разъем S3.

- Кабель управления от МКУ — разъем S5.

На плате перед включением ставиться перемычка в разъем S4, замыкающая ножки 1, 3, 5.

После  включения питания светодиод SW7, показывающий режим работы платы, мигает с частотой 1 импульс в секунду.

Дополнение  февраль 2005 г:

В случае если привод подъемника не поднимает 100 кг – поставить джампер «+400 мс» — скорость подъема уменьшиться, но возрастет тяга.

### Плата в режиме управления приводом двери

Плата крепится рядом с двигателем привода двери. Плата может работать как с механическими концевиками (в этом случае они подсоединяются непосредственно на разъем S3), так и с оптическими датчиками (датчики подсоединяются через плату датчиков концевиков и энкодера).

К плате подсоединяются 4 кабеля:

- Кабель, соединяющий с УРП

- 3-х фазный кабель к двигателю двери.

- Кабель — разъем S4 — к механическим концевикам  или через плату датчиков концевиков и энкодера  в случае использования оптических датчиков.

- Кабель управления от МКУ, разъем S5.

В качестве привода двери плата может работать как без энкодера, так и с энкодером.

### Плата привода двери в режиме работы без энкодера

Перед включением питания необходимо вставить как минимум один из 3-х джамперов  «+400 мс», «+200 мс» или «+100 мс». После включения необходимо подобрать время закрытия двери (4 джампера  “ +400 мс”, ”+200 мс”,  “+100 мс” и “+50 мс”). Светодиод SW7, показывающий режим работы платы, мигает с частотой 2 импульса в секунду.

### Плата привода двери в режиме работы с энкодером

Перед первым включением вытащить все джампера  за исключением  джампера “+50 мс”  и закрыть дверь вручную. После включения плата на малой скорости производит открытие двери, затем также на малой скорости закрытие двери (плата считает при этом время  закрытия двери при помощи энкодера), и затем снова открытие двери. По окончании теста плата готова к работе. Джампер “+50 мс” можно вытащить. Светодиод SW7, показывающий режим работы, непрерывно мигает с частотой 5 Гц.

### Плата оптических датчиков и энкодера

Плата крепится под болт М8 рядом с двигателем двери над платой привода двери.

Светодиоды платы: SW1— наличие на плате +5 В, SW2, SW3 — работа энкодера, SW4— концевик закрытия двери, SW5 — концевик открытия двери. Плата  соединяется коротким 10-ти жильным шлейфом  с платой привода двери и длинным 10-ти жильным шлейфом с  энкодером. Полярность подключения разъема IDC10 к энкодеру следующая: 1н IDC10 —  ближайшая к плате ножка энкодера.

### Проверка платы

Подсоединить  к плате  два  концевика, энкодер и короткий шлейф к плате привода двери, отсоединить 3ф кабель от двигателя (см. рис 2). Закрыть дверь, включить  плату привода  и удерживая дверь в закрытом состоянии  убедиться, что горит светодиод   закрытого состояния двери — SW4. Затем, двигая дверь вручную, убедиться в мигании светодиодов SW2 и SW3 (правильная работа энкодера). При полном  открывании двери убедиться, что горит светодиод   открытого состояния двери — SW5.