UBA2014 – 600 вольтовая микросхема с мостовым драйвером для управления высокочастотными люминесцентными лампами с регулятором яркости;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит высоковольтную схему сдвига уровня, осциллятор, функцию контроля напряжения и тока, функцию снижения мощности, функцию счетчика, защиту отказа и удаления лампы, функцию емкостной защиты;

корпус DIP16, SO16.

http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?c=721&s=13&i=721

Все большую популярность на рынке ламп освещения занимают газоразрядные, люминесцентные и компактные люминесцентные лампы, а так же лампы на светодиодах. Их популярность обоснована многими факторами, например, долговечность и экономичность. Компания NXP является одним из лидеров в производстве микросхем для создания осветительных приборов. В портфолио микросхем для люминесцентных и газоразрядных ламп насчитывается около двух десятков наименований.

| Тип | Корпус | Категория | Vhs [max], В | VDD [max], В | Характеристика | Пометка | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBA2014P | DIP16 | HF fluorescent lamps | 600 | 13,6 | мост с регулировкой яркости | Внешний ключ | -25~150 |
| UBA2014T | SO16 | HF fluorescent lamps | 600 | 13,6 | мост с регулировкой яркости | Внешний ключ | -25~150 |
| UBA2016T | SO20 | CFL and HF-TL lamps | 600 | 12,9 | мост с регулировкой яркости и встроенным PFC | Внешний ключ | -25~150 |
| UBA2021P | DIP14 | CFL and HF-TL lamps | 630 | - | полумост | Внешний ключ | -40~150 |
| UBA2021T | SO14 | CFL and HF-TL lamps | 630 | - | полумост | Внешний ключ | -40~150 |
| UBA2024AP | DIP8 | CFL lamps | 550 | 14 | полумост | Встроенный ключ | -40~150 |
| UBA2024AT | SO14 | CFL lamps | 550 | 14 | полумост | Встроенный ключ | -40~150 |
| UBA2024P | DIP8 | CFL lamps | 550 | 14 | полумост | Встроенный ключ | -40~150 |
| UBA2024T | SO14 | CFL lamps | 550 | 14 | полумост | Встроенный ключ | -40~150 |
| UBA2025T | SO16 | CFL lamps | 600 | - | полумост | Встроенный ключ | -40~150 |
| UBA2027T | SO16 | CFL lamps | 600 | - | полумост с регулировкой яркости | Встроенный ключ | -40~150 |
| UBA2028T | SO20 | CFL lamps | 600 | 13,6 | полумост с регулировкой яркости | Встроенный ключ | -25~150 |
| UBA2032T | SO24 | HID lamps | 550 | 14 | мост | Внешний ключ | -40~150 |
| UBA2033TS | SSOP28 | HID lamps | 550 | 17 | мост | Внешний ключ | -40~150 |
| UBA2035TS | SSOP28 | HID lamps | 550 | 14 | мост | Внешний ключ | -40~150 |
| UBA2036TS | SSOP28 | HID lamps | 550 | 17 | мост | Внешний ключ | -40~150 |
| UBA2037T | SO24 | HID lamps | 550 | 17 | мост | Внешний ключ | -40~150 |
| UBA2037TS | SSOP28 | HID lamps | 550 | 17 | мост | Внешний ключ | -40~150 |
| UBA2071AT | SO24 | CCFL и EEFL lamps | 550 | 14 | полумост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2071ATS | SSOP24 | CCFL и EEFL lamps | 550 | 14 | полумост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2071T | SO24 | CCFL и EEFL lamps | 550 | 14 | полумост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2071TS | SSOP24 | CCFL и EEFL lamps | 550 | 14 | полумост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2072T | SOP28 | CCFL и EEFL lamps | 30 | 14 | мост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2072TS | SSOP28 | CCFL и EEFL lamps | 30 | 14 | мост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2073T | SO24 | CCFL и EEFL lamps | 550 | 14 | полумост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2074AT | SO28 | CCFL и EEFL lamps | 30 | 14 | мост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2074ATS | SSOP28 | CCFL и EEFL lamps | 30 | 14 | мост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2074T | SO28 | CCFL и EEFL lamps | 30 | 14 | мост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2074TS | SSOP28 | CCFL и EEFL lamps | 30 | 14 | мост | Внешний ключ | -25~125 |
| UBA2211P | DIP8 | CFL lamps | 550 | 14 | полумост | Встроенный ключ | -40~150 |
| UBA2211T | SO14 | CFL lamps | 550 | 14 | полумост | Встроенный ключ | -40~150 |
| CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamps) - флуоресцентные лампы с холодным катодом HF-TL (High Frequency Tube Lamps) - высокочастотные люминесцентные линейные лампы CFL (Compact Fluorescent Lamps) - компактные флуоресцентные лампы HID (High Intensity Discharge) - разрядные лампы высокой интенсивности EEFL (External Electrode Fluorescent Lamps) – флуоресцентные лампы с внешними электродами |

UBA2014 – 600 вольтовая микросхема с мостовым драйвером для управления высокочастотными люминесцентными лампами с регулятором яркости;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит высоковольтную схему сдвига уровня, осциллятор, функцию контроля напряжения и тока, функцию снижения мощности, функцию счетчика, защиту отказа и удаления лампы, функцию емкостной защиты;

корпус DIP16, SO16.

UBA2016 – 600 вольтовая микросхема с мостовым драйвером для управления высокочастотными люминесцентными лампами с регулятором яркости;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит контроллер управления лампой, полумостовой драйвер, схему коррекции мощности (Power Factor Correction (PFC)), и несколько схем защит;

корпус SO20.

UBA2021 – 630 вольтовая микросхема с полумостовым драйвером для управления компактными люминесцентными или высокочастотными линейными лампами;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит осциллятор, схему контроля старта, разогрева, прокаливания, поджига и защиты (по мощности, напряжению, емкостная защита, защита от недостаточного напряжения для управления MOSFET);

корпус DIP14, SO14.

UBA2024 – 550 вольтная микросхема с полумостовым драйвером для управления компактными флуоресцентными лампами;

микросхема обеспечивает управление двумя встроенными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит схему мягкого старта, осциллятор, высоковольтную схему сдвига уровня, встроенный защитный диод, функцию снижения напряжения, функцию регулировки частоты, два MOSFET транзистора (UBA2024P – 9 Ом, UBA2024AP – 6 Ом, UBA2024T – 9 Ом, UBA2024AT – 6,4 Ом);

корпус DIP8, SO14.

UBA2025 – 600 вольтная микросхема с полумостовым драйвером для управления компактными флуоресцентными лампами;

микросхема обеспечивает управление двумя встроенными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит осциллятор, схему контроля старта, разогрева, прокаливания, поджига и защиты (по напряжению, емкостная защита, защита от недостаточного напряжения для управления MOSFET), два MOSFET транзистора с сопротивлением 3 Ом;

корпус SO16.

UBA2027 – 600 вольтная микросхема с полумостовым драйвером для управления компактными флуоресцентными лампами с регулятором яркости;

микросхема обеспечивает управление двумя встроенными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит функцию управления яркостью, высоковольтную схему сдвига уровня, осциллятор, функцию контроля напряжения и тока, функцию защиты (защиту по току, мощности, температуре и функцию емкостной защиты), два MOSFET транзистора с сопротивлением 3 Ом;

корпус SO16.

UBA2028 – 600 вольтная микросхема с полумостовым драйвером для управления компактными флуоресцентными лампами с регулятором яркости;

микросхема обеспечивает управление двумя встроенными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит функцию управления яркостью, высоковольтную схему сдвига уровня, осциллятор, функцию контроля напряжения и тока, функцию счетчика и защиты (защиту отказа и удаления лампы, функцию емкостной защиты), два MOSFET транзистора с сопротивлением 3 Ом;

корпус SO20.

UBA2032 – 550 вольтная микросхема с мостовым драйвером для управления разрядными лампами высокой интенсивности;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит высоковольтную схему сдвига уровня, функцию отключения моста, защитный диод;

корпус SO24.

UBA2033 – 550 вольтная микросхема с мостовым драйвером для управления разрядными лампами высокой интенсивности;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит высоковольтную схему сдвига уровня, функцию отключения моста, защитный диод;

корпус SSOP28.

UBA2035 – 550 вольтная микросхема с мостовым драйвером для управления разрядными лампами высокой интенсивности;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит высоковольтную схему сдвига уровня, функцию отключения моста, защитный диод;

корпус SSOP28.

UBA2036 – 550 вольтная микросхема с мостовым драйвером для управления разрядными лампами высокой интенсивности;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит 464 В схему сдвига уровня, 550 В серию регуляторов входного напряжения, функцию отключения моста, защитный диод;

корпус SSOP28.

UBA2037 – 550 вольтная микросхема с мостовым драйвером для управления разрядными лампами высокой интенсивности;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит 464 В схему сдвига уровня, 550 В серию регуляторов входного напряжения, функцию отключения моста, защитный диод;

корпус SO24, SSOP28.

UBA2071 – 550 вольтная микросхема с полумостовым драйвером для управления флуоресцентными лампами с холодным катодом;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит схему сдвига уровня, защитный диод, функцию контроля напряжения и тока, контроль аппаратного переключения, схему выборки и хранения задающего тока во время ситуации выключения ШИМ модуля, детекция «дуги», защита отсутствия или короткого замыкания цепи, встроенный программируемый таймер, встроенный ШИМ (PWM) модуль;

корпус SSOP24, SO24.

UBA2072 – микросхема с мостовым драйвером для управления флуоресцентными лампами с холодным катодом и лампами с внешними электродами;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит схему сдвига уровня, защитный диод, встроенный ШИМ (PWM) модуль, функцию цифрового управления ШИМ для регулировки яркости, детекция отказа воспламенения, аппаратного переключения и «дуги», функцию контроля напряжения, функцию защиты по току, контроль аппаратного переключения и «дуги»;

корпус SSOP28, SOP28.

UBA2073 – 550 вольтная микросхема с полумостовым драйвером для управления флуоресцентными лампами с холодным катодом;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит схему сдвига уровня, защитный диод, функцию контроля напряжения и тока, контроль аппаратного переключения, схему выборки и хранения задающего тока во время ситуации выключения ШИМ модуля, детекция «дуги», защита отсутствия или короткого замыкания цепи, встроенный программируемый таймер, встроенный ШИМ (PWM) модуль;

корпус SSOP24, SO24.

UBA2074 – микросхема с мостовым драйвером для управления флуоресцентными лампами с холодным катодом;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит схему сдвига уровня, защитный диод, осциллятор, контроллер сдвига фазы, встроенный ШИМ (PWM) модуль, функцию управления ШИМ для регулировки яркости, функцию контроля напряжения, функцию защиты по току,  контроль аппаратного переключения и «дуги»;

корпус SSOP28, SO28.

UBA2211 – микросхема с полумостовым драйвером для управления высокочастотными люминесцентными лампами;

микросхема обеспечивает управление двумя внешними дискретными силовыми MOSFET транзисторами;

микросхема содержит функцию контроля напряжения и тока, функцию счетчика, функцию защиты (защиту отказа лампы, защиту по мощности, температуре и функцию емкостной защиты) два MOSFET транзистора (UBA2211A – 13,5 Ом, UBA2211B – 9 Ом, UBA2211C – 6,6 Ом);

корпус DIP8, SO14.