Итак   термосумка….. На днях попался интереснейшей случай:

Такого еще не было-обратите внимание еще опломбирован

Открываем дальше

Жесть!!!!

Часть элементов осталась на нижней крышке корпуса,  корпус вряд-ли пригоден для дальнейшего применения, хотя замотав его изолентой еще походит.

А вот так ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!!!!!!!!! решает проблему пропускания большого тока (около 5-6 А) через разъм прикуривателя….. дело в том что при работе без медной проволоки внутри пружины, последняя работает как спираль-электроплитки, а так вроде работает…..но тоже не всегда.

Я решаю эту проблему припаивая предохранитель-пружину-+контакт прикуривателя в одно целое. При этом внутри пружины тоже ставлю медный провод МГТФ толко все на пайку . Позже покажу как это делаю…