Установка программного обеспечения BT 06

на аппараты Vivid 3, Vivid 3 Pro

I. Проверка версии аппарата

Существует два вида аппаратов Vivid™ 3 BT 03:

- модели с платой RFI (поддерживается ПО версии 3.2, и выше), в этих аппаратах платы Image Port, RFT, и  FEC функционально объединены в единую плату – RFI-плату.

- модели с платой RFT (поддерживается ПО версии 3.2, и ниже), в этих аппаратах платы Image Port, RFT, и FEC представляют собой отдельные компоненты.

Если аппарат загружается, узнать какой он (RFI или RFT) можно через конфигурацию системы. Если нет – можно открыть правую крышку и посмотреть на платы ультразвукового блока.

При этом закладка Technical Support окна конфигурации системы (данное окно открывается кнопкой Config), должна выглядеть примерно так:

Необходимо помнить, что для различных моделей аппаратов Vivid 3 применимы различные версии программного обеспечения:

• для BT06 RFT систем ПО версии 3.3

• для BT06 RFI систем ПО версии 3.6 или 3.6@

II. Установка системного ПО

- Включите аппарат и немедленно (не дожидаясь загрузки системы) вставьте компакт-диск с программным обеспечением (например, для RFI системы это диск №2417041 с ПО версии 3.6)

Примечание: если загрузка с компакт-диска не сработала, перезагрузите аппарат, не вынимая диск. Если загрузка с диска по-прежнему не происходит, проверьте установки BIOS.

- Когда система закончит загрузку с компакт-диска, появится меню, где нужно выбрать одну из трех опций:

| a. Installing VIVID 4 or 3 Software | a. Установка ПО |
| --- | --- |
| b. Service Tools | b. Сервисные приложения |
| c. Exit without Actions | c. Выход без каких-либо действий |

Выберите вариант А (установка ПО).

- Дальнейшая установка ПО идет автоматически. При этом аппарат будет несколько раз перезагружаться, при этом, возможно, потребуется извлечь компакт-диск из привода. Следите за сообщениями на экране.

- На все прочие окна сообщений можно отвечать нажатием на ОК.

III. Установка дополнения ПО (software patch)

- Включите аппарат, дождитесь окончания загрузки и включите обычный 2D режим.

- Вставьте диск с дополнением к ПО (Patch CD №2421374).

- Нажмите кнопку Freeze

- Нажмите кнопку Trackball

- Нажмите кнопку Menu

- Выберите из контекстного меню "Explorer" (см. рис. ниже)

- В окне Проводника Windows выберите диск H:.

- Перейдите в папку, соответствующую конфигурации Вашей системы (см. рис. ниже)

- Выделите файл VividPatch.exe

- Нажмите CTRL+A, чтобы выделить все содержимое папки

- Нажмите CTRL+C, чтобы скопировать все содержимое папки

- В окне Проводника Windows перейдите на диск U:

- Нажмите CTRL+V, чтобы вставить скопированное

- На диске U: запустите (дважды щелкните) файл VividPatch.exe (см. рис. ниже)

- Закройте окно Проводника Windows и подождите, пока не появится сообщение об окончании установки.

- Щелкните ОК, чтобы продолжить.

Установка завершена

# Text boxes

система RFI

система RFT