| Инструкция по балансировке пантографического рычага инструментального стола стоматологических установок фирмы F.E.D.E.S.A. |
| --- |
|  | ФОТО 1 |  |
| Для выполнения регулировки усилия на пантографическом рычаге инструментального стола стоматологической установки фирмы F.E.D.E.S.A. необходимо выполнить следующее: Необходимо установить весь инструмент, для получения реального веса инструментального стола. |  |  |
|  |  | A |
|  |  | B |
| Сдвинуть пылезащитный чехол «В» с регулировочного механизма «А». Как показано на фото 1. Произвести перемещения инструментального стола вверх / вниз, для устранения излишнего трения в подвижных частях пантографа. При хранении загустение смазки неизбежно. Освободить фиксирующий винт «D», что бы освободить регулировочный механизм. Произвести балансировку веса стола, при помощи регулировочного винта «С». Проверить результат, плавно перемещая стол вверх / вниз и контролируя фиксацию стола в выбранном положении. Зафиксировать регулировку винтом «D». Вернуть пылезащитный чехол «В» в исходное положение. |  |  |
|  |  | С |
|  |  | D |
|  | ФОТО 2 |  |