Установка програмного комплекса Ренекс-Флюро

1.  Подготовьте полностью компьютер для установки:

- установите PCI-7200 в слот (только для лаборанта)

- установите ОС Windows2000Pro, при установке разбейте диск на две части C: активный имя System, размер 2-4 Гб, второй оставшийся объем

- установите все необходимые драйвера, кроме драйверов PCI-7200

- переименуйте и отформатируйте вторые части диска, части диска должны быть C: и D:, устройства со сменными дисками (CD, МО) - Е: и дальше по алфавиту

Компьютер Доктора: имя, IP, группа – srvdoc, 10.1.1.21, ASD

Компьютер Лаборанта: имя, IP, группа – lab, 10.1.1.20, ASD

- Перенесите папку XRay из папки Set, на диске дистрибутива, в корневую директорию диска С:, если вы устанавливали ОС с поставленного диска, то папка XRay уже существует.

- Войдите в папку XRay. Запустите stp0doc.cmd на компьютере Доктора или stp0lab.cmd на компьютере Лаборанта. У Вас переименуются файлы в последовательность для установки в соответствии с выбранным заданием Доктор или Лаборант.

- Запускайте файлы *.cmd последовательно 1 – 2 – 3, подтверждая запись данных в реестр, читайте и выполняй предложенные действия – установите правильно время, установите и настройте принтер (только Доктор): на максимальное разрешение, максимальное количество полутонов при печати, полный доступ к принтеру всех пользователей, печать TrueType шрифтов как растр, двухстороннюю печать (если принтер поддерживает), доступ к принтеру по сети. На третьем шаге установите параметры монитора: 1280х1024х85 гц, TrueColor, крупный шрифт. После подверждения настроек монитора откажитесь от перезагрузки компьютера. Если Вы его все-таки перезагрузили повторите шаг три еще раз. После третьего шага компьютеры перезагружаются.

- Дождитесь окончания перезагрузки обоих компьютеров, не входя в систему.

- На компьютере Лаборант войдите под каждым пользователем без пароля Доктор, Лаборант, admindt, admin (putztucher – пароль для входа) и подключитесь к принтеру Доктора по сети.

- Войдите в систему под логином admin. Запустите оставшиеся шаги 4 – 5 – 6. На шестом шаге при появлении окна “regedt32.exe” Вам необходимо поставить разрешения для ветки реестра HKLM\Software\Helpic , добавить пользователя «Все» и поставить галочку полный доступ, применить изменения и закрыть окно.

- По окончании установки компьютеры будут полностью готовы к работе.

- Далее настойка камеры для лаборанта под логином admin.