Собственно фото поршня без крышки:

В общем собрав все обратно подключил все как было подал вместо кислорода воздух из компрессора и на вход воздуха тоже воздух из компрессора и начал периодически подавать напряжение на э/м клапан – поршень движется перекрывая входное отверстие, но воздух через обратный клапан все равно проходит хоть и в меньшем объеме. Здесь меня посетила мысль о том что в режиме ожидания вообще не должен подаваться воздух из толстого желтого шланга хоть аппарат и подключен к газовой консоли

С этого момента начались поиски того откуда берется этот воздух и как отрегулировать его поток. Регуляторы никакие я не крутил тем более те которые помечены краской. Закончилось все тем что мне удалось (потратив еще полдня) вытащить этот небольшой ящичек с клапанами и остатками плат оставив на шасси только блок питания и батарейки  с клапанами в нижней части емкости.

Еще хочу отметить такую особенность что тонкий шипящий желтый шланг подсоединен к еще одному э/м клапану (показанный на рисунке)

и если на этот клапан подавать 12 вольт то клапан закрывается и воздух из шланчика не травит но вот откуда аппарат возьмет эти 12 вольт в режиме ожидания – только от батарейки которая у меня севшая в хлам после паручасовой подзарядки она махом из в хлам посаженной получилась в отлично заряженную при этом аккумуляторы нагреты так что аж рука не терпит. После того как я отключил зарядку и прибор от сети воздух по прежнему травил тобиш типа не работает мой вариант сходил минут 15 покурил пришел батарейка опять в хлам севшая. Под нагрузкой я ее проверить не успел но вот думаю что в ней вполне может быть причина беда только в том что нет свободного аппарата на которм можно было бы посмотреть что к чему. Возможно этото шипящий желтый шланчик должен быть куда нить подцеплен но пока что я об этом не знаю ибо он одиноко лежал в такой наподобе кюветке и куда деть его я не знаю.

В общем буду благодарен тем кто откликнится на мой зов о помощи и подскажет чего делать в такой ситуации обращаться к сервисникам последнее дело просто с такими аппаратами у меня нет еще опыта работы а прибор сам по себе не простой и весьма серьезный но начинать с чего то надо в общем заранее благодарен